|  | Министерство природных ресурсов и экологии РФ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (ЦЕНТРСИБНЕДРА) |  |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Руководитель |  | Начальник |
| Красноярского филиала |  | Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
| ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» |  |  |
| ________________И.И. Сергеев |  | ________________А.Г. Еханин |
| «_10_» октября 2014 г. |  | «_10_» октября 2014 г. |

|  | ТРЕБОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к материалам передачи нефтегазоперспективных структур и объектов аномалий типа залежи (АТЗ) под бурение, передаваемым на постоянное хранение в Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» |  |
|  | Красноярск, 2014 |  |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие требования определяют состав, правила оформления и порядок передачи в Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» материалов по нефтегазоперспективным структурам.

# СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В состав материалов передачи нефтегазоперспективных структур и объектов АТЗ под бурение, передаваемых в Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» входят следующие материалы:

Пояснительная записка;

Паспорт структуры;

Графические приложения к паспорту.

Пояснительная записка (Приложение 1) должна содержать структурные элементы:

- Этикетку (на обложке);

- Титульный лист;

- Содержание;

- Списки иллюстраций, текстовых и графических приложений (при наличии);

- Текстовую часть, содержащую следующие обязательные разделы (документы):

Введение;

Изученность;

Обзорная схема (выкопировка из мелкомасштабной карты с нанесением местоположения подготовленной структуры);

Геологическое строение;

Методика работ;

Результаты работ;

Подсчет запасов (ресурсов), с указанием расчетных параметров;

- Паспорт качества подготовки (выявления) объекта;

- Акт передачи структуры.

Паспорт структуры составляется на одну структуру или объект АТЗ в соответствии с установленной формой (Приложение 2), должен содержать структурные элементы:

- Этикетку (на обложке);

- Титульный лист;

- Текстовую часть, со всеми заполненными актуальными полями.

Графические приложения к паспорту.

Список обязательных графических приложений к паспорту:

- Структурно-тектоническая карта региона с указанием структуры;

- Структурные карты по основным горизонтам всех структурных этажей в масштабе 1:25 000 или 1:50 000 со структурными скважинами и геофизическими профилями, с отметками глубин основных горизонтов и рекомендуемыми скважинами глубокого бурения на структуре или объекте АТЗ;

- Карты изолиний отдельных или комплексных параметров АТЗ в масштабе 1:25 000 или 1:50 000;

- Карты АТЗ, совмещенные со структурными картами по продуктивным или близким к ним горизонтам в масштабе выполненных работ, с нанесением геофизических профилей, с отметками значений параметров АТЗ, структурных скважин, контура предполагаемого объекта АТЗ и рекомендуемых скважин глубокого бурения для его вскрытия;

- Временные разрезы и вертикальные разрезы АТЗ в наиболее характерных направлениях в количестве не менее 3-5 шт. с введением статических и кинематических поправок. В штампе на разрезе указывается площадь, номер разреза, параметры приема отражений, параметры обработки, также приводится схема расположения разреза, на разрезе указываются пикеты через 1 км, пикеты пересечений, пробуренные и рекомендуемые скважины, отражающие горизонты;

- Геологический разрез отложений с выделением маркирующих и продуктивных горизонтов;

- Сейсмические (глубинные разрезы) по тем же профилям, что и временные. На разрезах указываются пикеты, пикеты пересечений, пробуренные и рекомендуемые скважины, наносятся графики tо, Vэф по отражающим горизонтам;

- Сейсмогеологические или геологические разрезы по профилям через рекомендуемые к бурению скважины;

- Карта качества сейсмического материала на структуре или объекте АТЗ;

- Карты результатов обработки материалов по методике прямых поисков;

- Карты геологической съемки, электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и др. работ, использованных для характеристики структуры или объекта АТЗ.

# ФОРМАТЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

В Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому ФО» информация передается на бумажном и машинном носителях с обязательным наличием Сопроводительного письма на имя руководителя (Приложение 3).

Информация на бумажных носителях (Пояснительная записка, Паспорт структуры) передается только в переплете, обеспечивающем ее долговременное хранение (более 10 лет) в вертикальном положении при многократном перемещении. Графические приложения укладываются в картонные папки с клапанами в порядке, указанном в составленной описи. Опись, заверенная подписью составителя, приклеивается на внутреннюю крышку папки клеем ПВА (обязательное условие) по замкнутому контуру листа. Графические приложения размером, превышающим формат А4, складываются под размер не более формата А4 (обязательное условие) таким образом, чтобы на лицевой стороне было видно его наименование.

Информация на машинных носителях (CD-R, DVD-R, DVD+R) передается в форматах (doc, jpg, pdf, xls, cdr), обеспечивающих ее просмотр, проверку на соответствие и архивацию (создание страховых копий). Информация должна быть структурированной, с организацией автоматизированного оглавления в каждой единице хранения, со связью составных частей во внешних файлах через гиперссылку. Основные правила организации электронной копии описаны в Требованиях 2009 на сайте www.krasfond.ru.

Машинные носители не должны содержать посторонних записей и компьютерных вирусов. Зараженные вирусами машинные носители в ТГФ не принимаются. МН должны быть оформлены двухсторонней этикеткой (Приложение 5), вставленной в упаковку и иметь сопроводительную документацию – ведомость МН установленного образца (Приложение 4).

При отсутствии или после устранения замечаний к переданным материалам, выдается Извещение о принятии установленной формы, являющееся основанием для списания затрат по контрактам и (или) прекращения взимания платы за пользование недрами при проведении ГГР, предусмотренных лицензией.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Москва. Стандартинформ, 2009

- Положение о порядке приема и учета нефтегазоперспективных структур и объектов аномалий типа залежи (АТЗ) и подготовки их характеристик дня ввода в ЭВМ. Москва, ВИЭМС, 1979

- Требования к материалам по скважинам, передаваемым на постоянное хранение в Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому ФО». Красноярск. Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому ФО», 2012

- Требования к электронной копии отчета о геологическом изучении недр. Красноярск. Филиал по Красноярскому краю ФГУ «ТФИ по Сибирскому ФО», 2009

Приложение 1. Шаблон (образец) оформления пояснительной записки

Приложение 2. Паспорт структуры (установленная форма)

Приложение 3. Сопроводительное письмо

Приложение 4. Ведомость МН

Приложение 5. Этикетка МН